|  | ANEXA NR. 3 la HOTĂRÂREA NR. 221 din data: 08.11.2016 privind aprobarea documentaţiilor tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pîncota” |
| --- | --- |

În conformitate cu Documentaţia  tehnico - economică, Proiect nr. 28/2015, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), întocmită de S.C. Dromcons S.R.L. Arad, principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pîncota” sunt următorii:

- Valoare totală:                              	85.128,43988 mii lei / 18.870,04629 mii euro,

din care construcţii-montaj (C+M): 	74.967,39253 mii lei / 16.617,69169 mii euro

- Lungime drum:                              	29.821,12 m

- Viteza de proiectare:      	        	60 km/h

- Clasa tehnică a drumului:   		IV

- Categoria de importanţă: 		C - normală

- Platforma:					8,00 m

- Parte carosabilă:				6,00 m

- Acostamente:				2x1,00 m

din care benzi de încadrare:  		2x0,25 m

- Panta transversală:			2,5 %

- Panta transversală acostamente:     4,0 %

- Structura rutieră:				mixtă

Descrierea succintă a lucrărilor:

Pentru ranforsarea structurii rutiere a acestui tronson de drum s-au prevăzut următoarele lucrări de bază:

- repararea locală a defecţiunilor grave de tipul burduşirilor, prin înlocuirea structurii rutiere contaminate, inclusiv a pământului din patul drumului;

- reciclarea îmbrăcămintei bituminoase existente, cu adaus de materiale granulare şi stabilizare cu ciment şi bitum spumat, sau cu lianţi hidraulici şi emulsie bituminoasă;

- executarea unei îmbrăcăminţi bituminoase din două straturi (strat de uzură în grosime de 4 cm şi strat de legătură de 6 cm);

- datorită lăţimii insuficiente a părţii carosabile, se vor executa casete de lărgire având o structură rutieră nouă cu straturile:

- 4 cm strat de uzură

- 6 cm strat de legătură

- 15...20 cm strat de bază din materiale granulare stabilizate cu ciment şi bitum spumat sau cu lianţi hidraulici şi emulsie bituminoasă

- 15 cm strat de fundaţie din piatră spartă

- 30 cm strat de fundaţie din balast

- 10 cm strat de formă din nisip

- acostamente realizate cu materiale granulare din săpături şi completări cu piatră spartă în grosime de 15 cm

- parcări şi staţii de autobuz

- intersecţii cu drumuri clasificate şi accese la riverani

- drumuri laterale

- dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor meteorice

- reparaţii şi înlocuiri de podeţe

- siguranţa circulaţiei (parapete metalice, indicatoare de semnalizare, borne km şi hm, marcaje rutiere longitudinale şi transversale)

- mutare utilităţi (mutarea a doi stâlpi de energie electrică respectiv aducere la profil a răsuflătoarelor de gaz).